## Slide 1: 进度汇报
10.16

## Slide 2: 本周进度
实现了一个简单版本的访存设计，每条load指令在dispatch时会通过STQ标记在该load指令之前的所有store指令，每个store实际执行时会清除在发射队列的load指令的对应位
访存的优化方向为对RAW关系的预测（Load Wait Table、Store Set、启蒙2号）
预测存在RAW -> 阻塞/前递
预测无RAW -> 乱序执行
预测错误，取错数 -> ROB中标记硬件exception 回滚

## Slide 3: 本周进度
完善分支恢复、RAW唤醒、流水线阻塞，目前细节上肯定还有不少小bug，但是整体框架应该没有太大问题，已经可以运行一小段指令序列

## Slide 5
执行控制器
执行单元
写回单元

## Slide 6: 本周进度
运行实例1：
RAW WAW
RAW WAW
Misprediciton恢复

## Slide 7: 本周进度
1 因RAW阻塞 当前只提交一条指令
1
2
因为2为跳转，指令被清空，
无提交
跳转到0x80000018
运行实例1：

## Slide 8: 本周进度
运行实例1
回到loop后不断循环在0x80000014处

## Slide 9: 本周进度
运行实例2

## Slide 10
运行实例2
本周进度
LOAD被阻塞
STORE开始执行
LOAD开始执行
ROB满，阻塞，不取新指令
LOAD后的指令已经执行完毕
因此一次性提交多条指令

## Slide 11
运行实例2
本周进度
结尾的循环正常

## Slide 12
目前正在跑一些小程序来debug，争取这周全通过
本周进度